Prohlášení o splnění požadavků pro vydání ZOLZ individuálně stavěnému letadlu, jehož způsobilost schvaluje OPPZ Stavitel letadla Typ letadla OPPZ Posuzovaná skutečnost Podklady Dokument č. Hodnocení OPPZ Poznámka Obecně Letová příručka (obsahující všechny údaje, hodnoty a omezení, včetně dočasných omezení-„žluté listy“, vycházející z teoretických předpokladů a rozborů, zapracované do jednotlivých kapitol) Letová příručka Příručka pro údržbu (Provozně technická příručka)-v rozsahu kapitol 4–12 dle GAMA 2 Příručka pro údržbu Protokol o vážení letadla a ložné plány letadla pro jednotlivé zkoušky Protokol Plány Motorová zkouška (před zahájením letových zkoušek je třeba doložit, že výkony motoru jsou v požadovaných mezích) Protokol Řízení letounu (výchylky kormidel a řízení, převody řízení, tření a nevyváženost řízení, tuhost řízení) Provozní zkouška řízení Nivelační protokol Protokol-tuhosti a tření v řízení Protokol Způsobilost a spolehlivost zastavěného vybavení dokumentace dle CCL Funkční zkoušky klapek, brzd, podvozku a systémů Protokoly Souhlas ke zkušebnímu létání podle § 15 Let. zákona a Směrnice pro zkušební lety civilních letadel CAA-TI-010-n/99 Souhlas podle směrnice CAA-TI-010-n/99, včetně instrukce Provozní doklady Doklad o pojištění zákonné odpovědnosti Doklad Osvědčení o zápisu letadla do leteckého rejstříku Doklad Povolení ke zřízení a provozování palubní radiostanice Doklad Palubní deník Deník Potvrzení o údržbě Doklad Provozní technické doklady letadla ve smyslu L8/A Letadlová kniha, motorová kniha, vrtulový záznamník, záznamníky ostatních zast. Výrobků Podmínky pro vydání ZOLZ - Letové výkony a vlastnosti analýzy očekávaných výkonů a vlastností Zpráva protokol o nivelaci letadla Protokol protokol o ověření statického tahu vrtule Protokol program pozemní a pojížděcí zkoušky Protokol protokol o kalibraci (ne starší jak 60 dní) těch palubních přístrojů, ze kterých budou během zkoušek odečítány údaje sloužící pro vyhodnocení této zkoušky (budou-li k tomuto účelu používány) Protokol protokol o kalibraci (ne starší jak 6 měsíců) měřící techniky (bude-li během zkoušek používána) Protokol kontrola pilotního prostoru z hlediska umístění, funkčnosti, dosažitelnosti a logičnosti všech přístrojů, systémů a ovládacích prvků instalovaných v tomto prostoru a souladu s LP Prohlášení program pojížděcí a pozemní zkoušky letadla Program program letových zkoušek jako celku Program harmonogram letových zkoušek jako celku Harmonogram program jednotlivé letové zkoušky Program metodika jednotlivé letové zkoušky Metodika Posuzovaná skutečnost Podklady Dokument č. Hodnocení OPPZ Poznámka Podmínky pro vydání ZOLZ - Výstroj letadel protokol o kontrole Pitot-statického systému (těsnost a zpoždění statického a celkového tlaku) Protokol Protokol o kompenzaci kompasů. Protokol Protokoly o přezkoušení výškoměrného systému a odpovídače podle Směrnice CAA-TI-011-n/97. Protokol Protokol o přezkoušení rychloměru a těsnosti rychloměrného systému letadla. Protokol Protokolární pozemní přezkoušení funkce instalovaných systémů a výstroje. Metodiky Protokoly Podmínky pro vydání ZOLZ– pohonná jednotka Ověření zástavby palivové instalace Konstrukční dokumentace dle CCL, prohlídka Ověření konstrukce a provedení požární přepážky - materiál a provedení přepážky - materiál a provedení průchodů Konstrukční dokumentace dle CCL, prohlídka Kontrola zástavby ovládání motoru a vrtule - propojení mezi pilotní kabinou a motorem a vrtulí - kontrola dorazů v kabině a na regulátoru m. + v. - kontrola vůlí v ovládání Konstrukční dokumentace dle CCL, prohlídka Kalibrace objemu palivové nádrže a tlaková zkouška Protokol Ocejchování přístrojů - pro kontrolu chodu motoru - ukazatele stavu paliva Protokol Podmínky pro vydání ZOLZ - Pevnost, tuhost, konstrukce draku a mechanických systémů Zhodnocení výpočtových podkladů, statické pevnostní zkoušky a analýzy, Zkoušky systémů Zprávy dle CCL, Prohlášení odpovědného řídícího pracovníka OPPZ Prohlášení o způsobilosti návrhu konstrukce k letovým zkouškám Tento dokument / Doklad Návrh letových omezení a letových podmínek Dokument příloha I Kompletace nezbytných průkazů způsobilosti CCL příloha II Prohlášení odborného dozoru Prohlášení o způsobilosti návrhu konstrukce k letovým zkouškám Doklad, Prohlášení o shodě Příloha III Na základě splnění výše uvedených požadavků prohlašuji, že letadlo OK-…………. je způsobilé ke zkušebním letům podle navrženého programu. ……….…………………………………… …………………..………………… ………..……………………………. Jméno odpovědného řídícího pracovníka OPPZ Datum Podpis doplnění prohlášení po odstranění nálezů z kontroly ÚCL a splnění dalších požadavků ÚCL Posuzovaná skutečnost Podklady Dokument Hodnocen OPPZ /OD Poznámka Technická prohlídka letadla ÚCL Zápis o nálezech Další požadavky ÚCL Na základě splnění výše uvedených požadavků prohlašuji, že letadlo OK-…………. je způsobilé ke zkušebním letům podle navrženého programu. ……….…………………………………… …………………..………………… ………..……………………………. Jméno odpovědného řídícího pracovníka OPPZ Datum Podpis CAA/F-ST-181-0/09